## Slide 1
OPERATING COUNT 検査数
89 %
80 %
 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat
DAY | 3250 | 3740 | 3200 | 3700 |  | 
NIGHT | 3420 | 3860 | 2890 |  |  | 
TODAY`S PRODUCTION 本日の生産状況
LAST UPDATE: 2026-08-31 19：29
【先週比 可動率】
DAY SHIFT ☼
【週間検査数】
【Time】
18：00～19：00
87 %
82 %
直近１時間
１日累計
実 績 | 目 標 | 達成率 | 進捗
13,535 | 13,500 | 100% | 順調
【直近1時間当たりの進捗】
【当日累積生産数】（経過時間分）
実 績 | 目 標 | 達成率 | 進捗
155,000 | 150,000 | 105% | 超順調
№412 | №413 | №416 | №421 | №428
3,457 | 3,123 | 2,544 | 957 | 2,884
25%
75%
50%
100%
0%
25%
75%
50%
100%
125%
0%
【号機別生産数】
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NIGHT SHIFT ☾
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
当
日
先
週
目標生産数
300000
結果表示
メンバ入替
目標入力

## Slide 2
稼働率勝負
60 %
40 %
 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat
昼 勤 | 3250 | 3740 | 3200 | 3700 |  | 
夜 勤 | 3420 | 3860 | 2890 |  |  | 
本日の生産状況
【直近1時間】（18：00～19：00）
昼勤メンバー
週間検査数
実 績 | 目 標 | 達成率 | 進捗
13,535 | 13,500 | 100% | 順調
直近1時間 （18：00～19：00）
累積生産数（8：00～19：00）
実 績 | 目 標 | 達成率 | 進捗
155,000 | 150,000 | 105% | 超順調
№412 | №413 | №416 | №421 | №428
3,457 | 3,123 | 2,544 | 957 | 2,884
25%
75%
50%
100%
0%
25%
75%
50%
100%
125%
0%
号機別生産数
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
夜勤メンバー
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
目標生産数
300000
結果表示
メンバ入替
目標入力
52 %
48%
【全経過時間】（8：00～19：00）
今週
先週
今週
先週

## Slide 3
コッパ君バロメーター（参考）
超遅れ 遅れ 順調 作りすぎ
１００～１２５
１２６～
５０～９９
オレンジ
0～４９
赤
水色
濃い紫

## Slide 4
PLC(KVシリーズ)
稼働データ.CSV
内部メモリ
SDカード
GT2測定データ.CSV
タッチパネル(VTシリーズ)
アラーム履歴.CSV
内部メモリ
SDカード
画像コントローラ(XG-X)
数値測定結果.CSV
内部メモリ
SDカード
※稼働データは1日に1回自動出力
※測定データは固定数毎(例えば1000個毎)
※アラーム履歴はPCからの要求時にSDへ出力
※測定時に自動出力される
※最新ファイルはPCからアクセスしない
(データが壊れる可能性があるため）
※画像データは巨大すぎるため対象外
※データ出力ユニットを利用する
カウンタ
HUB
検査装置
現場記録用PC
DBファイル
データ登録
プログラム
HUB
見える化モニタ
※70インチ程度のサブモニタ
※SQLiteファイル
他検査機へ
コバテック様向け
ボディ検査装置データ自動取集＆見える化 構想図
最終更新 : 2026/9/23
京和製作所 間瀬
DBファイル
Backup
見える化用PC
DBファイル
データ収集
モニタ表示
プログラム
※SQLiteファイル
DBファイル
Backup
セキュリティの観点からコバテック様社内ネットワークには接続しない。
見える化用PCは必要データをPLCから取得する。
記録用PCとのやり取りはしない。
1時間に1回PLCからデータを受信し、モニタ画面を更新する。
例えば14:00～14:59のデータは15:05に取得する。
データが2か所に分散しており、1か所に統合するかは今後検討する
このPCは第2ステップのデータ分析でも使用する予定。

## Slide 5
カラム名 | データ型 | 説 明 | 例 | 備 考
id | Int | レコード管理用id | 1 | auto increment
machine_no | Int | 機番（客先使用番号） | 412 | 
date_hour | str | 記録対象の日時と開始時間 | 2026-09-12 14:00 | 
operating_time_sec | Int | 稼働時間（単位＝秒） | 2851 | Max=3600
production_num_1hour | Int | 対象時間の生産数（検査数） |  | 
見える化 データベース設計
Table = production_result
カラム名 | データ型 | 説 明 | 例 | 備 考
id | Int | レコード管理用id | 1 | auto increment
date | str | 日付 | 2026-09-12 | 
production_goal | Int | 1日の生産目標 |  | 前日夜または当日朝に入力する
Table = production_goal

## Slide 6
PLC デバイス設定
9月末までに詳細仕様決定

## Slide 7
第3ステップ 生産見える化仕様 最終更新: 2026/9/24
①画面上段：稼働率勝負
・グラフ１：1週間前の同じ曜日、同じ時間帯で稼働率の勝負（1時間ごとの勝負）
→ 通常は1週間ごとに昼夜が入れ替わるので前の週の同時刻は相手チームのスコア（稼働率）となる。
→ メンバー総入れ替えボタンを用意する（1つずつ選びなおすのが手間なため）
→ 稼働率（％）ではなく、稼働時間（分）も示した方がよいか？→不要
・グラフ２：1日累積の稼働率の勝負。直毎の累積。（1日累計だと勝負にならないので注意）
・表 ：今週の生産数の実績（先週の実績は表示しない）。今日の領域を赤枠で囲む。
・メンバー写真：写真下部のドロップダウンリストから選ぶ
・メンバー写真は勝負の状況に合わせて3種類の画像を入れ替える。
→ 勝ち（60％以上の場合）、引き分け（40%超～60％未満)、負け（40％以下）
・画像サイズ 縦500px 横300px
・数値、グラフの更新は1時間に1回（各時間の5分の時。例＝15：05）
→ 上記以外の時間でも強制的に結果発表を実施する「結果表示」ボタンをつくる。
→ 結果発表時はグラフ伸縮のアニメと10秒程度の音楽を鳴らす。→アニメは上のグラフのみ
・グラフの意味合いが少し分かりづらい→2色のみにする（上の黄色2色を使う）
→ 上下のグラフは名称で区別（「直近1時間」と「1日累計」のタイトルをつける）
・フォントは遊び心を表現するため、「UD デジタル 教科書体 NP-B」を使うこと

## Slide 8
②画面下段：生産状況
・表１（左上）：直前1時間の生産状況を表す
→ これはスピードメータに相当する（1日の目標を達成するまではできる限り早く。ただし、「作りすぎのムダ」を助長しないこと。
→ 進捗は達成率に応じて「超遅れ」、「遅れ」、「順調」、「超順調」→別紙参照
→ 達成率はMax125％を表示
→ 右側のキャラクター（コッパくん）は進捗に応じてイメージを切り替える。
→ キャラクター画像はアニメーションGIFで製作する（上の進捗に応じた4つのファイル）→別紙参照
→ 目標は1日の目標数を24時間で割った値とする（自動計算）
・表２（左下）：1日の累積での生産数を示す。（8:00からの時間経過分に対する結果を表示）
→ 現在まで順調かどうかを表示する。（最終的な1日の目標は右上に入力する）
→ 最終結果ではないので達成率は100％を超えることもあり得る→OK（数字だけ１００を超える）
・グラフ１：上の表１の達成率をグラフで表示
→ グラフの色は４段階程度で塗り分ける
・グラフ２：上の表２の達成率をグラフで表示
→ グラフの色は４段階程度で塗り分ける
・表３：号機別生産数（経過時間までの各設備の生産数を表示する。直の区別せず、１日の合計とする。）
・目標生産数は「目標入力」ボタンを押すと設定画面が表示される
→ 日時に対する目標生産数をデータベースに記録する。事前に登録、過去の修正も可能とする。

## Slide 9
③ハードウェア
・カウント数記録用PCとは別のPCを用意する
・10万円以下のノートPCを使用する（負荷が小さいためノートPCでも可。停電時に強いためノートPC選定。）
・60インチ程度の外部モニタを用意（市販のモニタスタンドを用意する）
・キーボード台(ワゴン)を用意し、無線キーボード＆マウスで操作する（PCは閉じた状態で使う）
・設置場所はコバテック様から連絡いただく
④日程
・11/16頃運用開始（11月末までを不具合解消期間とする）
・12/1 ～ 12/15頃 正式運用＆発表用データ収集
・12/26 チャレンジサークル発表（本番）

## Slide 10
PLC(KVシリーズ)
稼働データ.CSV
内部メモリ
SDカード
GT2測定データ.CSV
タッチパネル(VTシリーズ)
アラーム履歴.CSV
内部メモリ
SDカード
画像コントローラ(XG-X)
数値測定結果.CSV
内部メモリ
SDカード
※稼働データは1日に1回自動出力
※測定データは固定数毎(例えば1000個毎)
※アラーム履歴はPCからの要求時にSDへ出力
※測定時に自動出力される
※最新ファイルはPCからアクセスしない
(データが壊れる可能性があるため）
※画像データは巨大すぎるため対象外
※データ出力ユニットを利用する
カウンタ
HUB
検査装置
現場PC
DBファイル
データ登録
プログラム
HUB
見える化モニタ
稼働状況表示
プログラム
※70インチ程度のサブモニタ
※SQLiteファイル
他検査機へ
コバテック様向け
ボディ検査装置データ自動取集＆見える化 構想図
HUB
Backup1
Backup3
Backup2
Backup4
NAS
・データ登録（各機械の吸い出し含む）は1ロットごとに手動で行う
・稼働状況表示はPLCのデバイス(EM)を読む（リアルタイム表示)
・推移図はDBファイルを参照してグラフ化する
コバテック様
他PCへ
最終更新 : 2026/5/11
京和製作所 間瀬
社内ネットワーク
設備ネットワーク
廃 案

## Slide 11
WEEKLY OPERATING TIME 週間稼働時間
22,305 min
46 %
DAY SHIFT
22,305 min
54 %
NIGHT SHIFT
 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat
DAY | 454 | 407 | 470 | 0 | 0 | 0
NIGHT | 430 | 442 | 156 | 0 | 0 | 0
TODAY’S PRODUCTION 本日の生産状況
実 績 ロット | 目 標 ロット | 達成率
50 | 65 | 85%
25%
0%
75%
50%
100%
LAST UPDATE: 2026-08-31 15:21
廃 案

## Slide 12
OPERATING TIME 稼働時間
145 min
46 %
DAY SHIFT
156 min
54 %
NIGHT SHIFT
 | Fri | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri
DAY | 432 | 454 | 407 | 470 | 0 | 0
NIGHT | 447 | 430 | 442 | 156 | 0 | 0
TODAY’S PRODUCTION 本日の生産状況
実 績 | 目 標 | 達成率
12,535 | 13,500 | 83%
25%
0%
75%
50%
100%
LAST UPDATE: 2026-08-31 15:21
ELAPSED TIME = 3:45
経過時間生産数
累積生産数
125%
ELAPSED TIME = 3:45
実 績 | 目 標 | 達成率
12,535 | 300,000 | 5%
MC557 | MC560 | MC577 | MC595 | MC603
3,457 | 3,123 | 2,544 | 957 | 2,884
累積生産数
機械別生産数
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
廃 案
Notes: 【稼働時間】
・昼勤は前営業日の夜勤と競う（月曜日昼勤は前の週の金曜夜勤が相手）
・メンバー写真は下のドロップダウンメニューから手動で選択する
【本日の稼働状況】
・生産達成率に応じてグラフ色変更 (25%以下=ピンク、50％以下＝オレンジ、75％以下＝黄色、100％以下＝黄緑、101以上＝水色）
・当日の目標生産数は手入力