## Slide 1
PLC(KVシリーズ)
稼働データ.CSV
内部メモリ
SDカード
GT2測定データ.CSV
タッチパネル(VTシリーズ)
アラーム履歴.CSV
内部メモリ
SDカード
画像コントローラ(XG-X)
数値測定結果.CSV
内部メモリ
SDカード
※稼働データは1日に1回自動出力
※測定データは固定数毎(例えば1000個毎)
※アラーム履歴はPCからの要求時にSDへ出力
※測定時に自動出力される
※最新ファイルはPCからアクセスしない
(データが壊れる可能性があるため）
※画像データは巨大すぎるため対象外
※データ出力ユニットを利用する
カウンタ
HUB
検査装置
現場PC
DBファイル
データ登録
プログラム
HUB
見える化モニタ
稼働状況表示
プログラム
※70インチ程度のサブモニタ
※SQLiteファイル
他検査機へ
コバテック様向け
ボディ検査装置データ自動取集＆見える化 構想図
HUB
Backup1
Backup3
Backup2
Backup4
NAS
・データ登録（各機械の吸い出し含む）は1ロットごとに手動で行う
・稼働状況表示はPLCのデバイス(EM)を読む（リアルタイム表示)
・推移図はDBファイルを参照してグラフ化する
コバテック様
他PCへ
最終更新 : 2026/5/11
京和製作所 間瀬
社内ネットワーク
設備ネットワーク

## Slide 2
作業フロー（全体）
初回検査
NG品再検査
作業者：TP再検査モード選択（※2）
PLC：不良総数をリセット
再検査専用のNGカウンタ使用
不良総数は再検査NGカウンタの合計数となる
ただし、不良総数は自動計算ではなく、都度カウントとする
（初回NGカウンタと再検査NGカウンタのどちらを集計するかが不明なため）
＊NG品検査を実施しない場合や複数回実施する場合を検討しておく
PLC：ロット検査開始日時格納（※1）
初回検査用NGカウンタ使用
検査機
記録待ちモードへ
【備考】
※1：日時格納デバイスが0担っている場合、自動運転開始時に日時を格納
（ロット開始時間はTPに表示しておく）
※2：記録実行時に再検査モードはリセットしておく（ポカヨケ）
※3：TP中央に専用ウィンドウで「記録待ち」と大きく表示
（PCから自動でサーチ。記録後は自動でリセットする。）
作業者：TPボタン操作（※3）
現場PC
入力作業
現場PC
記録実行
詳細は別資料を参照
【PLCデバイス】
ロット検査開始日時＝
再検査モード＝
記録待ち＝
良品数、不良総数、初回NG数、再検査NG数
PC：DBファイルへデータ追加
PC：PLCデバイスをリセット
＊バックアップタイミングを決めておく（1日1回、NASへバックアップする予定）

## Slide 3
作業フロー（現場PC作業のみ）
データ更新
ボタン押下
手動入力/修正
バーコード入力
【備考】
※1：
作業者：アプリ起動＋言語選択（日本語／英語）
アプリ：記録待ちの設備をサーチし、検査機番格納
アプリ：以下の項目自動入力（デフォルトまたはPLCデータ入力）
記録日／シフト／月別通しNo／検査開始時間／検査終了時間／変化点記録
アプリ：PLCの良品数、不良数の受信
アプリ：VTからアラーム履歴受信＆ロット別アラーム数の入力
詳細は「画面構想.xls」参照のこと
準備
記録実行
ボタン押下
アプリ：データ登録処理、各種リセット処理（別資料参照）