## Slide 1
PLC(KVシリーズ)
稼働データ.CSV
内部メモリ
SDカード
GT2測定データ.CSV
タッチパネル(VTシリーズ)
アラーム履歴.CSV
内部メモリ
SDカード
画像コントローラ(XG-X)
数値測定結果.CSV
内部メモリ
SDカード
※稼働データは1日に1回自動出力
※測定データは固定数毎(例えば1000個毎)
※アラーム履歴はPCからの要求時にSDへ出力
※測定時に自動出力される
※最新ファイルはPCからアクセスしない
(データが壊れる可能性があるため）
※画像データは巨大すぎるため対象外
※データ出力ユニットを利用する
カウンタ
HUB
検査装置
現場PC
DBファイル
データ登録
プログラム
HUB
見える化モニタ
稼働状況表示
プログラム
※70インチ程度のサブモニタ
※SQLiteファイル
他検査機へ
コバテック様向け
ボディ検査装置データ自動取集＆見える化 構想図
HUB
Backup1
Backup3
Backup2
Backup4
NAS
・データ登録（各機械の吸い出し含む）は1ロットごとに手動で行う
・稼働状況表示はPLCのデバイス(EM)を読む（リアルタイム表示)
・推移図はDBファイルを参照してグラフ化する
コバテック様
他PCへ
最終更新 : 2026/5/11
京和製作所 間瀬
社内ネットワーク
設備ネットワーク

## Slide 2
【参考：設備稼働状況表示】

## Slide 3
【参考：設備別稼働データ】